ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Демонтаж на два броя отоплителни чугунени водогрейни котли VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез закупуване на два броя отоплителни чугунени водогрейни котли тип „De Dietrich“ с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект горелки тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за управление и съответната окомплектовка, както и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация /ВОИ/ - подмяна на тръбни връзки по отоплителната система.“

ДО:____________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:_________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр...................... ул................................. №..........., тел.:..................., факс:......................., e-mail:......................................, Булстат/ЕИК:.....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на два броя отоплителни чугунени водогрейни котли VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез закупуване на два броя отоплителни чугунени водогрейни котли тип „De Dietrich“ с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект горелки тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за управление и съответната окомплектовка, както и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация /ВОИ/ - подмяна на тръбни връзки по отоплителната система.“

1. Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

2. При изпълнението на поръчката ще изпълним всички изисквания на Възложителя.

3. Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на предложените от нас изделия и агрегати отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от Техническа спецификация:

4. Предлагаме да доставим изделията и агрегатите, описани по-долу в таблицата. Прилагаме като доказателствени материали ........................... (каталози, проспекти и др. или линк към сайт на производител или търговец)

| № | ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС | мярка | количество | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ____________________________ (наименование на участника) (участникът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Подмяна на отоплителни водогрейни котли, подобряване работата на котелната инсталация |
| 1 | Отоплителен чугунен водогреен котел De Dietrich с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект горелки тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за управление и съответната окомплектовка, както следва: Отоплителен чугунен водогреен котел Тип на котела GT 339; полезна мощност 280-330kW; водно съдържание 196l] водно съпротивление при ∆t = 20К(1) 36.0mbar] обем на газов кръг 0,378м³; горивна камера: еквивалент Ø 377мм дълбочина 1371мм обем 0.226м³ масов разход на продукти за изгаряне: нафта за битово потребление 560kg/h налягане на горивната камера 2,5 mbar; температура на комина <210°С; нетно тегло 1230кг.; нафтов/газов котел; годишна работна ефективност до 95,1%; мин. температура на топлоносителя 30°С; елементи на водонагревателното тяло от евтектичен чугун; три ходов димоотвод; голям обем на херметизираната пещ и ниско съпротивление на газ врата с обратима панта подсилена изолация, ниски загуби в режим на готовност. Горелки: 2 – степенни нафтови горелки (М 302-S или еквивалентно/и) тествани и настроени за предварително зададена работа; ниски емисии за замърсяване NOх<120 mg/kWh; горелки съвместими с котли De Dietrich GT 330/430 и САВК 8 до 35 или еквивалентно/и; горелки, които могат да бъдат монтирани на всички марки котли; устойчива стомана; безопасни, ефективна работа със системата Aeraulic DUO – PRESS или еквивалентно/и; управление на въздушния поток от серомотор; тиха работа. | бр. | 2 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 2 | Филтър нафтов с ел. подгревател и термостат | бр. | 2 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 3 | Мека връзка ½ за дизелово гориво с дължина 0,6 метра | бр. | 2 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 4 | Омекотител за вода 2,4 м³/ч | бр. | 1 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 5 | Автомат за допълване на ВОИ с манометър ф ½ до 3bar | бр. | 1 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 6 | Кран Бътерфлай Ду 100 комплект с фланци | бр. | 4 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 7 | Преход стоманен от Ду 100/Ду 65 | бр. | 4 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 8 | Възвратни клапи мигалки Ду 100 комплект с фланци | бр. | 2 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 9 | Автоматични обезвъздушители с възвратни клапи | бр. | 4 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 10 | Кран сферичен ½ | бр. | 6 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 11 | Помпа GRUDFOS MAGNA 1 32-60/230 V или еквивалентно/и | бр. | 2 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 12 | Холендери за помпа GRUDFOS MAGNA 1 32-60/230 V или еквивалентно/и | бр. | 4 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 13 | Сферични вентили ф ¼ или еквивалентно/и | бр. | 2 | Посочват се търговска марка, модел, продуктов номер на предлагания продукт |
| 14 | Възвратна клапа ф 1 ¼ | бр. | 2 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 15 | Стоманена тръба ф 1 ¼ | м | 10 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 16 | Колена тип ГИК ф 1 ¼ | бр. | 4 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 17 | Стоманена тръба ф 100х3,6 | м | 12 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 18 | Колена тип ф100х3,6 | бр. | 6 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 19 | Топлоизолация от минералната вата с алуминиево фолио | м² | 1,2 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 20 | Тръба полипропилен с алуминиева вложка ф20х2,8 | м | 20 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 21 | Преход от полипропилен ф20 х 2,8 на метал ф ½ | бр. | 8 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 22 | Възвратна клапа ф ½ | бр. | 2 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| II. РЕМОНТ НА ВОИ /вътрешна отоплителна инсталация/ |
| 1 | Радиаторен вентил ф½ с термоглава | бр. | 125 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 2 | Радиаторен вентил ф½ | бр. | 125 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 3 | Тръба полипропилен с алуминиева вложка ф20х2,8 на метал ф½ | м | 948 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 4 | Преход от полипропилен с алуминиева вложка ф20х2,8 на метал ф½ | бр. | 500 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 5 | Скоба за укрепване на тръба полипропилен ф20х2,8 | бр. | 300 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 6 | Дюбел с винт за захващане на скоба за укрепване на тръба | бр. | 300 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |
| 7 | Коляно 90° от полипропилен ф20/мъжко/женско/ | бр. | 375 | Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра |

5. Предлаганият от нас гаранционен срок ще бъде _______ (не по-малко от 24 месеца) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка между Изпълнителя и Възложителя.

6. Срокът за изпълнение е:

- за доставка на котлите 40 календарни дни и до 14 календарни дни за подмяна на два броя отоплителни котли и подобряване работата на котелната инсталация, считано от датата на сключване на договора;

- за ремонт на ВОИ до 30 календарни дни

7. Ще предоставим на възложителя при доставка на отоплителните котли за оценка на съответствието следните документи:

- документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

- документ/и, удостоверяващ/и произхода на котлите;

- гаранционна карта, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока;

- Паспорт на изделията;

- декларация от изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано, нерециклирано.

8. Приемаме мястото за доставка да бъде: Районен съд – лом, гр.Лом, пл.“Свобода“ №8.

9. Приемаме да изготвим и представим на Възложителя Монтажен план на котелното.

10. Гарантираме, че при наличие на недостатъци на доставените от нас артикули, същите ще бъдат подменени с нови за наша сметка, спазвайки гаранционните срокове по т.5 от настоящото Техническо предложение.

11. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

12. Приемаме всички клаузи на утвърдения проект на договор – образец Приложение №5 от утвърдената документация.

13. Срокът на валидност на това предложение е 60 (шестдесет) дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

_________________________   (длъжност на представляващия участника)

Дата: ______________